CEĻU SPECIFIKĀCIJU 2017

KĻŪDU LABOJUMI

Veikti uz 2017. gada 26.maiju

Rīga, 2017

4. ZEMES KLĀTNE

## 4.5. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana

### 4.5.4  Materiāli

### Mainīt 4.5-3 tabulas nosaukumu uz sekojošo:

### “4.5-3 tabula. Ieteikumi neaustā ģeotekstila izvēlei”

### Labot 4.5-3 tabulu “Ieteikumi neausta ģeotekstila izvēlei” uz sekojošo:

| Esošā grunts | Ģeosintētiskā materiāla īpašība | Grunts daļiņu izmērs (mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | D ≤ 63 |
| Vāja (mīksts māls, kūdra), CBR ≤ 4,5% vai Ev2 ≤ 20 MPa | Stiepes stiprība (kN/m), F | ≥16,7 |
|  | Pagarinājums pie maksimālās slodzes (%), ε | ≥ 35 |
|  | Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) (mm) | ≤ 22 |
|  | Ūdens caurlaidība normālai plaknei (10‾³ m/s) | ≥30 |
| Noturīga (ciets māls, smilts, grants): CBR > 4,5% vai Ev2 > 20 MPa | Stiepes stiprība (kN/m), F | ≥ 11,2 |
|  | Pagarinājums pie maksimālās slodzes (%), ε | ≥ 30 |
|  | Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) (mm) | ≤36 |
|  | Ūdens caurlaidība normālai plaknei (10‾³ m/s) | ≥30 |

5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS

## 5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība

### 5.1.4 Materiāli

#### 5.1.4.1. punkta “Materiāli salizturīgajai kārtai ar paredzēto nestspēju ≥ 60 MPa” otrajā rindkopā mainīt abās vietās vārdus “5.2-1 tabulā” uz vārdiem “5.1-1 tabulā”.

6. AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS

## 6.2 Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība

### 6.2.3 Darba apraksts

### 6.2-4 tabulas “Pielaides smalka un jaukta minerālmateriāla ar izmēru 0/D pie D ≤ 8mm ražotāja deklarētajam raksturīgajam granulometriskajam sastāvam” PIEZĪMĒ (1) labot vārdus “45.tabulā” uz vārdiem “6.2-2 tabulā”.

### 6.4 Ar saistvielām saistīta minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība aukstā veidā

### Punkta trešās rindkopas burtu sarkano krāsu nomainīt uz melnu krāsa.

### Darba nosaukums

### Dzēst punkta pirmās atkāpes piekto apakšpunktu: “Pievienojot bitumena saistvielu ... /veids, frakcija – norādīt/ ... /norādīt/ – t”.

### Dzēst punkta pirmās atkāpes ceturto apakšpunktu: “Pievienojot bitumena saistvielu ... /veids, frakcija – norādīt/ ... /norādīt/ – t”.

### 6.4.7 Kvalitātes novērtējums

### 6.4-4 tabulu “Aukstās pārstrādes kārtu kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem” papildināt ar vēl vienu rindiņu:

| Izurbtu paraugu spiedes stiprība, ar cementu vai CHCS uzbūvētām kārtām | Jāatbilst šo specifikāciju 6.4.4.3 punktā noteiktajām prasībām | LVS EN 13286-50 LVS EN 13286-41 LVS CEN/TS 12390-9 | Izurbjot paraugus ne ātrāk kā 28 dienas pēc kārtas izbūves darbu pabeigšanas. (2) Paraugus noņem un testē pasūtītājs pēc saviem ieskatiem |
| --- | --- | --- | --- |

### 6.6 Virsmas apstrāde un piesūcināta šķembu pamata nesošās kārtas būvniecība

### 6.6.4 Materiāli

### 6.6.4.1 punkta “Šķembas” trešajā rindkopā labot pareizi atsauci uz 6.6-1 tabulu “Prasības granulometriskajam sastāvam”.

# 7. SATIKSMES APRĪKOJUMS

7.3 Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa

### 7.3.4 Materiāli

### 7.3.4. punkta pēdējo rindkopu izteikt sekojoši:

### „Pagaidu ceļa zīmes uzstāda ieviešot sezonāla rakstura vai īslaicīgus ierobežojumus, brīdinājumus, norādījumus u.c., bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem.”

7.5 Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana

### 7.5.6 Darba izpilde

### Punktā tekstam sarkanajā krāsā nomainīt tā krāsu uz melnu.

### 7.5.6.1.1.punkta pirmajā teikumā dzēst tekstu: “(neieskaitot augu zemi)”.

### 7.5.6.1.2.punkta pirmajā teikumā dzēst tekstu:  “(neieskaitot augu zemi)”.